## Slide 1: 796/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä

## Slide 2
Muutokset tiivistettynä :
Rakennusten ääniympäristö
• Siirrytään äänitasoeroluku‐ ja askeläänitasolukuvaatimuksiin, jotka myös
ilmoitetaan desibeleinä (askelääneneristävyyden taajuusalue laajenee 50 – 2500
Hz)
• Vaatimustasot pyritään pitämään samoina, mutta äänitasolukujen
määritys/laskentatapa (matalat taajuudet tulee mukaan) poikkeaa jonkin verran
nykykäytännöstä

## Slide 3
• Ellei kaavamääräys aseta tiukempia vaatimuksia, niin ulkovaipan äänitaso
asunnossa, majoitus‐ tai potilashuoneessa ei saa ylittää keskiäänitasoa 30 dB ja
impulssimainen, kapeakaistainen tai pienitaajuinen melu ei ylitä nukkumiseen tai
lepoon käytettävissä huoneissa keskiäänitasoa 25 dB (5 dB:n kiristys
nykykäytäntöön)
• Sisäänvedettyjen parvekkeiden ja viherhuoneiden ääneneristys on suunniteltava
ja toteutettava siten, että ääniympäristöstä ei aiheudu asukkaille haittaa
• Virkistykseen käytettäville piha‐ ja oleskelualueille sekä parvekkeille
keskiäänitasovaatimus 55 dB

## Slide 4
Vaikutukset lupaehtoihin, katselmuksiin ja muihin käytäntöihin
Lupakäsittely:
- kaavamääräykset
- rakennuslupavaiheen rakennetyyppikuvauksissa on oleellisinta
esittää määräysten vaatimustason täyttyminen
- Yksityiskohtaisemmat rakennekuvaukset ovat osa hankkeen erityissuunnitelmia
- Tarvittaessa erillinen ääneneristysselvitys
Katselmukset:
Rakennustyön tarkastusasiakirja: merkinnät vaatimuksen täyttymisestä
LVI-tarkastusasiakirja: merkinnät vaatimuksen täyttymisestä

## Slide 5
Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen voi perustua laboratoriomittauksiin, kenttämittauksiin rakentamisen aikana tai sen jälkeen, laskentamenetelmään perustuvaan toimivuuden määritykseen, prototyyppitesteihin, aikaisemmin hyväksyttyihin rakenneratkaisuihin sekä teknisissä eritelmissä esitettyihin ratkaisuihin. Vaatimuksenmukaisuus todennetaan, lupaviranomaisen sitä edellyttäessä, ennen rakennuskohteen käyttöönottoa käyttöönottotarkastusasiakirjaan sisältyvällä dokumentilla.
Ympäristöministeriö on valmistelemassa asetukseen soveltamista koskevaa ohjetta, jonka on tarkoituksena valmistua kuluvan vuoden alkupuolella. Ohje tulee korvaamaan ympäristöoppaan 99 ’Ääneneristys rakennuksessa’.