## Slide 1: Rakennusten vesi- ja viemärilaitteistot

## Slide 2: Soveltamisala
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista korvaa Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1/2007
Asetus koskee myös rakennuksen laajennusta, korjaus- tai muutostyötä sekä käyttötarkoituksen muutosta
Asetus on tullut voimaan 1.1.2018

## Slide 3: Soveltamisala
Määräyksissä ei isoja sisällöllisiä muutoksia
Opas asetuksesta julkaistu talotekniikkainfo.fi sivustolla
Mitoitusohjeet oppaisiin, ei asetukseen

## Slide 4: Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen suunnittelu
Pääsuunnittelijan, erityissuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan on tehtäviensä mukaisesti huolehdittava rakennuksen suunnittelussa siitä, että rakennus täyttää käyttötarkoituksen mukaisesti vesi- ja viemärilaitteistojen turvallisuuteen, terveellisyyteen, käyttövarmuuteen, kestävyyteen ja energiatehokkuuteen vaikuttavat vaatimukset.
Suunnitelmasta on käytävä ilmi vesi- ja viemärilaitteistoissa käytettävät osat, tuotteet ja materiaalit

## Slide 5: Veden laatu
Vesilaitteistoon johdetun veden laatu tulee olla erityissuunnittelijan tiedossa.
Vesilaitteistoon voi johtaa vain talousvedelle asetetut laatuvaatimukset täyttävää vettä / talousvesiasetus (1352/2015 ja muutos683/2017)

## Slide 6: Veden lämpötila
Kylmävesilaitteistossa olevan veden lämpötila max. 20°C / 24°C
Lämminvesilaittestossa veden lämpötila min. 55°C ja max. odotusaika 20s. (ehdoton, suunnitteluarvona 10s)
Vesilaitteistosta saatavan veden lämpötila saa olla korkeintaan 65°C

## Slide 7: Lämpimän käyttöveden kiertojohto
Uuden rakennuksen kiertojohdossa ei saa olla lämmönluovuttimia
  Käyttövesipatterit ei sallittuja
Saneerauskohteissa käyttövesipatterit voidaan uusia
  Lämmönluovuttimien teho max. 200W huonetilaa kohti. Lattialämmitykset aina poistettava käytöstä

## Slide 8: Vesimittarit
Vesimittarin oltava paikassa, jossa se on helposti asennettavissa, luettavissa, huollettavissa ja vaihdettavissa, eikä se saa jäätyä
Vesimittareiden molemmin puolin asennettava sulkuventtiilit
Huoneistokohtaisten vesimittareiden on sijaittava paikassa, jossa ne ovat helposti asennettavissa, huollettavissa ja luettavissa

## Slide 9: Vuotojen havaittavuus
Vesijohdot ja niihin liitettävät laitteet asennettava niin, että vuotovesi on helposti havaittavissa
Suunniteltava helposti tarkastettavaksi ja vaihdettaviksi
Vuotojen havaitsemiseksi käytettävä rakenteellisia ratkaisuja
Pystyjakojohdoissa oltava vuodonilmaisimet kerroksittain
Märkätilan lattiaan ei saa tehdä vesijohtojen läpivientejä

## Slide 10: Vesilaitteiston sulku- ja varolaitteet
Sulkuventtiileiden on sijaittava
  Talo- / huoneistokohtaisesti
  Pystyjakojohdoissa
  Jakojohtoon asennettujen laitteiden molemmin puolin
  Ennen laitetta tai kalustetta, joka on liitetty kytkentäjohtoon
  Vesimittareiden molemmin puolin
  Lämpimän käyttöveden laitteistossa on oltava varolaite ylipaineen estämiseksi

## Slide 11: Vesilaitteiston käyttöönoton mittaukset
Erityisalan (KVV) työnjohtajan on huolehdittava, että:
  Vesilaitteiston tiiviys on varmistettu vesipainekokeella, 20§
  Vesijohtolaitteisto on huuhdeltu talousvedellä ennen käyttöönottoa, 21§
  Vesilaitteiston paine ja vesikalusteiden virtaamat on mitattu, säädetty ja todettu suunnitelmien mukaisiksi ,23§
  Kiertojohdon virtaama on mitattu ja säädetty, 24§

## Slide 12: Rakennuksen jätevesilaitteisto
Vesipisteen yhteydessä on oltava viemäripiste, joka on liitetty viemäriin viemärikalusteen kautta
  Poikkeuksena vesiposti, hätäsuihku, yksittäinen astienpesukone tai juomalaite
Lattiakaivoon voi liittää enintään kaksi kuivakaivoa, jotka voivat sijaita enintään kolmen metrin päässä lattiakaivosta
Kylmässä tilassa olevan tuuletusviemärin on oltava lämmöneristetty

## Slide 13: Rakennuksen jätevesilaitteisto
Lattiakaivolla varustettavat tilat:
  Suihkutilat sekä kylpyhuone/pesutupa
  Lämmönjakohuone
  IV-konehuone
  Yleiseen käyttöön tarkoitettu WC-tila
  Tekninen tila, jossa vesivahingon mahdollisuus
  Vesihuuhtelulla puhdistettava erityistila
  Autonpesupaikka

## Slide 14: Olosuhteiden huomioon ottaminen
Viemärin on kestettävä maasta aiheutuva kuormitus, syövyttävyys sekä maaperän painuminen
Pohjavesialueella sijaitsevan paineviemärin vuodon on oltava havaittavissa
Maahan asennettavien vesijohtojen ja viemärien on oltava tunnistettavissa ja niiden on sijaittava erillään toisistaan
  Kantavan laatan alla sijaitsevat viemärit sijoitetaan tuuletettuun, kuljettavaan kuivaan tilaan jonka korkeus 0,8m.

## Slide 15: Hulevedet
Pää- ja erityissuunnittelijan on suunniteltava hulevesijärjestelmä niin, että ensisijainen ratkaisu hulevesien poistamiseksi on niiden viivyttäminen ja imeyttäminen
Sisäpuolisten hulevesiviemäreiden tiiveyden toteamisesta merkintä tarkastusasiakirjaan
Kuntaliiton hulevesiopas 2012 / 2017

## Slide 16: Asetuksen keskeiset muutokset
Soveltamisala
Suunnitelmasta käytävä ilmi vesi- ja viemärilaitteistossa käytettävät osat, tuotteet ja materiaalit
Veden laatu on oltava tiedossa
Lämpimän käyttöveden kiertojohtoon liitettävien lämmönluovuttimien rajoitukset / kiellot
Lattiakaivolliset tilat sekä sulkuventtiileiden sijainnit asetuksen tasolle
Tarkennuksen hulevesien poisjohtamiseen kiinteistöllä